苏州市交通运输局关于省第三环境保护督察组反馈意见指出问题（编号25）

整改情况报告

一、整改任务基本情况

- 制订整治方案，统筹推进治理。一是制定专项整治计划，先后印发了《苏州市港口管理局关于认真落实省环保督察反馈意见切实开展港口水平运输机械“油改气（电）”工作的通知》（苏港管〔2018〕2号）、《苏州市交通运输局关于加快淘汰国一、国二排放标准的港口水平运输机械的通知》（苏交港航〔2019〕2号）、《苏州市交通运输局关于加快推进港口水平运输机械淘汰工作的通知》（苏交港航〔2020〕3号）等一系列文件，督促指导各地交通运输部门加快推进港口水平运输机械治理工作。二是强化责任考核，提请市政府将港口水平运输机械治理列入对各板块、部门考核内容中，在《市政府办公室关于印发2020年苏州市大气污染防治工作计划的通知》（苏府办〔2020〕78号）中明确工作任务，督促板块、条线落实整治责任。三是明确整治目标，通过与生态环境部门沟通，对国一、国二排放标准的水平运输车辆要求于2020年9月底前完成淘汰，对国三排放标准的水平运输车辆，自2020年起按3：3：4年度淘汰计划实施按年滚动淘汰，对国一及以下港口非道路移动机械于2020年9月底前完成淘汰或尾气达标排放改造。

- 严格落实责任，强力推动整治。一是开展全港水平运输机械大排摸，按照港口水平运输车辆、港口非道路移动机械、港口专用机械三类，结合各类设施设备排放标准进行全面排摸。二是明确整治对象，结合水平运输机械排摸情况，明确港口水平运输车辆、港口非道路移动机械整治工作计划。对每个码头排放不达标的港口水平运输机械进行逐一登记，明确责任单位和整治时限。三是落实整治责任，重点港口企业全部签订水平运输机械治理承诺书，逐企业明确淘汰或改造工作安排。张家港、常熟交通运输局将港口水平运输机械治理计划下发至各港口企业，督促其落实治理主体责任。

- 加强业务指导，强化问题督办。一是市局多次召集各地交通运输部门，对港口水平运输机械治理进行布置，及时了解各地整治动态。二是各地交通运输部门加强对港口企业水平运输机械治理的宣贯力度，督促港口企业加快推进整治。三是强化督察督办，市局领导带队多次赴相关企业就港口水平运输机械治理进行督察，对进展缓慢的港口企业加强督导力度，确保按期完成整治任务。

- 完善技术支撑，降低企业能耗。一是开展港口LNG加气站布局规划研究。结合《苏州市交通运输液化天然气（LNG） 加气站布局规划》，对港口LNG加气站进行提前布局，为后续港口水平运输机械使用LNG气源提供保障。二是推进港口岸电设施建设，沿江所有港口（液体化工码头除外）均建设了岸电系统，港区公务船、港作船均使用岸电，港口岸电使用量逐年提升，用电量已实现省交通运输厅下达的在2017年基础上翻一番要求。

二、整改措施落实情况

- 港口水平运输机械排摸情况

对现有港口水平运输机械（港口水平运输车辆、港口非道路移动机械）的排摸（以2020年3月底为节点），共排摸港口水平运输机械2601台。

港口水平运输车辆共计959台，其中国一排放标准水平运输车辆11台，国二排放标准水平运输车辆80台，国三排放标准水平运输车辆646台，国四及以上排放标准水平运输车辆197台，电力驱动水平运输车辆25台。

港口非道路移动机械共计1642台，其中国一排放标准非道路移动机械250台，国二排放标准非道路移动机械654台，其中国三排放标准非道路移动机械586台，国三及以上排放标准非道路移动机械22台，电力驱动非道路移动机械116台，LNG（LPG）驱动非道路移动机械14台。

- 港口水平运输机械淘汰或改造情况

2020年，计划淘汰国一、国二水平运输车辆91台，计划淘汰或改造国一及以下非道路移动机械250台，计划淘汰国三水平运输车辆188台。今年合计计划淘汰或改造港口水平运输机械529台。2020年-2022年合计计划淘汰或改造港口水平运输机械987台。

2018年至2020年3月底，共淘汰或改造港口水平运输机械382台。其中淘汰国一、国二水平运输车辆172台，淘汰国三水平运输车辆26台，淘汰国一及以下非道路移动机械184台。

2020年4月至9月，共淘汰或改造港口水平运输机械395台，其中淘汰国一、国二水平运输车辆91台，淘汰或改造港口非道路移动机械253台，淘汰国三水平运输车辆51台。

2018年至今年9月底，完成淘汰或改造港口水平运输机械合计777台。

- 新增叉车等港口水平运输设备情况

2018年以来，全港新增叉车62台，其中54台为大功率叉车，采用国三排放标准，满足达标排放要求；8台小功率叉车全部采用电力驱动。由于大功率叉车等流动作业机械负荷大、强度高，需要高效连续运转，当前电力驱动设备的蓄电池储能和续航能力不能满足大功率驱动和连轴转要求，同时叉车油改电技术尚不成熟，16吨以上的大吨位电动叉车市场上也基本没有。因此在企业更换大功率叉车时主要采用非道路移动机械国三排放标准。对小功率叉车企业采用电力驱动；港区内起重机全部采用电力驱动；沿江港口无新增集卡车；结合国三水平运输车辆淘汰要求，沿江港口已全部禁止黄标车进港从事装卸作业活动。

- LNG加气站布局情况

我局委托第三方咨询单位于2018年6月编制了《苏州市交通运输液化天然气（LNG）加气站布局规划》并通过专家评审，共规划布设4处LNG加气站，分别为张家港港务集团内LNG加气站、常熟兴业路以西兴港路以南区域虹泾加油站加气站、太仓港集装箱作业区加气站、太仓港新泾作业区加气站。目前，由于港口安全监管要求，港区内不能建设LNG加气站。

- 港口岸电建设使用情况

我市沿江港口共建设港口岸电设施181套，内河建设港口岸电设施563套，港口岸电使用量稳步增长。港内的公务船、港作船舶在停靠港口期间均已经使用岸电。2020年1-9月港口岸电使用量达到了307万KWH，为2017年55万KWH的5.58倍，实现了省厅下达岸电使用量较2017年翻一番的目标任务。

- 组织审核情况

我局于2020年10月28日组织沿江三市港口管理部门成立检查组，对编号25问题整改情况进行了复核，并至张家港港务集团、兴华码头、华能电厂等重点港口企业现场查验水平运输机械治理情况，通过比对企业上报计划和现场设施设备情况，认为港口水平运输机械治理能够满足省第三环境保护督察组反馈意见整改方案的要求。

三、整改取得的成效

通过现场核查，省第三环境保护督察组反馈的第25项问题，在整改推进中，港口水平运输机械治理目标明确，制定了相应的整改计划，对全港作业机械进行了全面排摸，企业责任落实到位，2018年至2020年9月共淘汰或改造港口水平运输机械777台，整治按计划取得了明显成效。港口岸电使用情况良好，港口LNG加气站布局规划已编制。第25项问题已完成整治，满足销号条件。